## Slide 1: IP - адресация

## Slide 2: Определение:
IP – адрес – уникальный адрес компьютера в сети (не может повторяться в одной сети).
Адрес представляет собой 4 (вариант P4) или 6 (вариант P6) байт для удобства записываемы 4 (или 6) числами в диапазоне от 0 до 255.
Например: 192.168.45.94

## Slide 3: Информация:
IP – адрес – несёт два вида информации: номер сети и номер компьютера в данной сети. Для разделения этой информации используется маска ввода. IP адрес без маски ввода – бессмысленен!
Например: 192.168.47.74/12, что означает, что первые 12 бит адреса – номер сети, а остальные 20 бит – номер компьютера.

## Slide 4: Информация:
Для удобства маску ввода обычно тоже представляют числами в диапазоне от 0 до 255.
Например: адрес: 192.168.45.94
Маска: 255.255.224.0

## Slide 5: Информация:
Числа в маске ввода могут принимать не любые значения, т.к. номер сети – это первые биты адреса до первого нуля. Таким образом в двоичной записи маски после первого появившегося нуля единиц быть не может! Тогда возможное число – это сумма только старших бит.

## Slide 6: Возможные значения в маске ввода:
О бит Значение 0
1 бит Значение 128
2 бит Значение 128+64=192
3 бита Значение 128+64+32=224
4 бита Значение 128+64+32+16=240
5 бит Значение 128+64+32+16+8=248
6 бит Значение 128+64+32+16+8+4=252
7 бит Значение 128+64+32+16+8+4+2=254
8 бит Значение 128+64+32+16+8+4+2+1=255
Других вариантов не существует.

## Slide 7: Пример № 1
Имеется адрес: 178.147.216.87
Маска ввода: 255.255.0.0
Найти номер компьютера и номер сети.

## Slide 8: Решение
Имеется адрес: 178.147.216.87
Маска ввода: 255.255.0.0
Первые два числа маски принимают максимальное значение – 255 и следовательно целиком принадлежат номеру сети, третий и четвёртый – 0, целиком принадлежат номеру компьютера. В итоге:
Сеть: 178.147.0.0
Комп.: 0.0.216.87

## Slide 9: Пример № 2
Имеется адрес: 178.147.216.87
Маска ввода: 255.255.224.0
Найти номер компьютера и номер сети.

## Slide 10: Решение
Имеется адрес: 178.147.216.87
Маска ввода: 255.255.224.0
Первые два числа маски принимают максимальное значение – 255 и следовательно целиком принадлежат номеру сети, четвёртый – 0, целиком принадлежат номеру компьютера. Третье число делится между ними.
Получаем:
Сеть: 178.147.?.0
Комп.: 0.0.?.87

## Slide 11: Решение
Имеется адрес: 178.147.216.87
Маска ввода: 255.255.224.0
Делим третье число.
224(число маски)=128+64+32, значит биты «128» «64» и «32» относятся к сети, а остальные к маске.
Число адреса 216=128+64+16+8
Как выяснилось, 128 и 64 относятся к сети
(32 – то же относится, но его не оказалось)
Тогда к сети отходит 128+64=192, к номеру компьютера всё остальное: 16+8=24
Получаем:
Сеть: 178.147.192.0
Комп.: 0.0.24.87

## Slide 12: Важно !
Для номера компьютера во внутренней сети не может использоваться 0 (широковещательный и адрес шлюза). Таким образом
Максимальное количество компьютеров= = Число адресов в сети -2

## Slide 13: Пример № 3
Сколько компьютеров можно поместить в сеть с
маской ввода: 255.255.255.224

## Slide 14: Решение
Маска ввода: 255.255.255.224
Очевидно, что к номеру компьютера относится часть последнего числа IP адреса.
К сети относятся:
224=128+64+32
Тогда остальные биты 16,8,4,2,1 относятся к номеру компьютера
Максимально можно получить 16+8+4+2+1=31. Номер в сети может принимать значение от 0 до 31 – 32 значения. 32-2=30. Ответ 30.