## Slide 1: Электрические схемы

## Slide 2: Условие
Источники ЭДС и их внутренние сопротивления:
ε1=8 В, r1=2 Ом
ε2=12 В, r2=4 Ом
ε3=20 В, r3=3 Ом
R1=4 Ом, R2=12 Ом, R3=6 Ом,
С1=3 МкФ, С2=6 МкФ,
С3=4 МкФ.
Найти
1). Электрические токи в цепи
2). Проверить расчёт балансом мощностей
3). Найти заряд на каждом конденсаторе
ε1
ε2
ε3
R1
R2
R3
С1
С2
С3

## Slide 3: Решение
Перерисуем схему, учитывая внутренние сопротивления источников напряжения
ε1
ε2
ε3
R1
R2
R3
С1
С2
С3
r1
r2
r3

## Slide 4: Решение
Разбираемся с источниками напряжения
ε1
ε2
ε3
r1
r2
r3

## Slide 5: Решение
Первый и второй подключены последовательно. Тогда их можно заменить на один, допустим это будет ε4. По правилам последовательного соединения элементов напряжения
8+12=20В
+4=6Ом
ε1
ε2
r1
r2
r3

## Slide 6: Решение
Рассматриваем полученную схему. Источники (4) и (3) Подключены параллельно. По правилам параллельного соединения
Должно выполняться: 20В=20В – выполнено
Соопротивление
Тогда r=2 Ом
ε4
ε3
r4
r3

## Slide 7: Решение
Получили схему:
ε=20 В, r=2 Ом
R1=4 Ом, R2=12 Ом, R3=6 Ом,
С1=3 МкФ, С2=6 МкФ,
С3=4 МкФ.
Найти
1). Электрические токи в цепи
2). Проверить расчёт балансом мощностей
3). Найти заряд на каждом конденсаторе
ε
R1
R2
R3
С1
С2
С3
r

## Slide 8: Решение
Разбираемся с сопротивлениями
R1=4 Ом, R2=12 Ом, R3=6 Ом
Обратим внимание, что так как через конденсаторы ток не течёт, то для расчёта токов их можно не учитывать.
R1
R3
R2

## Slide 9: Решение
Разбираемся с сопротивлениями
R1=4 Ом, R2=12 Ом, R3=6 Ом
Сопротивления (2) и (3) подключены параллельно и тогда их можно заменить сопротивлением R3, которое рассчитывается как
R1
R3
R2
R1
R4

## Slide 10: Решение
Разбираемся с сопротивлениями
R1=4 Ом, R4=4 Ом
Сопротивления (1) и (4) подключены последовательно, их можно заменить сопротивлением R, которое рассчитывается как R=R1+R=4+4=8 Ом
R1
R4
R

## Slide 11: Решение
Получили схему:
ε=20 В, r=2 Ом
R=8 Ом,
ε
R
r
Тогда полный ток в цепи
Из них во внешней цепи U=RI=8×2=16 В Остальные 20-16=4 В падают на внутренних сопротивлениях источников

## Slide 12: Решение
Рассмотрим распределение токов в цепи
Из всех токов мы знаем только I = 2А, но известно, что I1+I2=I и I3+I4=I
Кроме того напряжение между точками A и B
ε1
ε2
ε3
R1
R2
R3
С1
С2
С3
r1
r2
r3
I1
I2
I
I3
I4
A
B

## Slide 13: Решение
Разберёмся с токами I1 и I2.
Проще рассмотреть линию с током I2, так как там один источник напряжения
ε3=20 В, UAB=16 В, тогда можно утверждать, что на сопротивлении r3 падает 20-16=4 В
Тогда I2×r3=4В
I1=I - I2 =
ε1
ε2
ε3
R1
R2
R3
С1
С2
С3
r1
r2
r3
I1
I2
I
I3
I4
A
B

## Slide 14: Решение
Разберёмся с токами I3 и I4.
Так как сопротивления R2 и R3 соединены параллельно, то напряжения на них равны
I3×R2= I4×R3
I4+I3=I
2×I3+I3=2А
I3=
I4=
ε1
ε2
ε3
R1
R2
R3
С1
С2
С3
r1
r2
r3
I1
I2
I
I3
I4
A
B

## Slide 15: Решение
Источники ЭДС и их внутренние сопротивления:
ε1=8 В, r1=2 Ом
ε2=12 В, r2=4 Ом
ε3=20 В, r3=3 Ом
R1=4 Ом, R2=12 Ом, R3=6 Ом,
I=2А
=
I3=I4
Баланс мощностей источников
ε1
ε2
ε3
R1
R2
R3
С1
С2
С3
r1
r2
r3
I1
I2
I
I3
I4
A
B

## Slide 16: Решение
Источники ЭДС и их внутренние сопротивления:
ε1=8 В, r1=2 Ом
ε2=12 В, r2=4 Ом
ε3=20 В, r3=3 Ом
R1=4 Ом, R2=12 Ом, R3=6 Ом,
I=2А
=
I3=I4
Баланс мощностей потребителей (не забываем про сопротивления источников токов)
+ ++= =+
ε1
ε2
ε3
R1
R2
R3
С1
С2
С3
r1
r2
r3
I1
I2
I
I3
I4
A
B

## Slide 17: Решение
Разбираемся с ёмкостями
ε1=8 В, r1=2 Ом
ε2=12 В, r2=4 Ом
ε3=20 В, r3=3 Ом
R1=4 Ом, R2=12 Ом, R3=6 Ом,
I=2А
=
I3=I4
Батарея ёмкостей подсоединена параллельно сопротивлениям R2 и R3, тогда напряжение на всех ёмкостях равно напряжению на R2
ε1
ε2
ε3
R1
R2
R3
С1
С2
С3
r1
r2
r3
I1
I2
I
I3
I4
A
B

## Slide 18: Решение
Это и будет напряжение на ёмкости C3
Тогда заряд на ней
ε1
ε2
ε3
R1
R2
R3
С1
С2
С3
r1
r2
r3
I1
I2
I
I3
I4
A
B

## Slide 19: Решение
Ёмкостями
С1=3 МкФ иС2=6 МкФ,
Они соединены последовательно
Тогда Q1=Q2
Как уже отмечалось, Q1=Q2=
ε1
ε2
ε3
R1
R2
R3
С1
С2
С3
r1
r2
r3
I1
I2
I
I3
I4
A
B

## Slide 20: Вариант 1
Источники ЭДС и их внутренние сопротивления:
ε1=16 В, r1=6 Ом
ε2=8 В, r2=6 Ом
ε3=24 В, r3=4 Ом
R1=3 Ом, R2=24 Ом, R3=8 Ом,
С1= С2=С3=10 МкФ.
Найти
1). Электрические токи в цепи
2). Проверить расчёт балансом мощностей
3). Найти заряд на каждом конденсаторе
ε1
ε2
ε3
R1
R2
R3
С1
С2
С3

## Slide 21: Вариант 2
Источники ЭДС и их внутренние сопротивления:
ε1=16 В, r1=6 Ом
ε2=20 В, r2=6 Ом
ε3=36В, r3=4 Ом
R1=6 Ом, R2=12 Ом, R3=36 Ом,
С1= С2=С3=10 МкФ.
Найти
1). Электрические токи в цепи
2). Проверить расчёт балансом мощностей
3). Найти заряд на каждом конденсаторе
ε1
ε2
ε3
R1
R2
R3
С1
С2
С3