## Slide 1: Колебательный контур

## Slide 2: Задание
На рисунке представлен график колебаний напряжения на конденсаторе в колебательном контуре с индуктивностью L=0,1 Гн.
Построить график зависимости тока через катушку
Chart: 
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
U, В | 0 | 58.7528 | 95.0859 | 95.1351 | 58.8816 | 0.15927 | -58.6238 | -95.0365 | -95.1841 | -59.0102 | -0.31853 | 58.4947 | 94.9868 | 95.2328 | 59.1387 | 0.47779 | -58.3654 | -94.9369 | -95.2813 | -59.2671 | -0.63706

## Slide 3: Решение
Из графика находим
Амплитудное значение напряжения U0=100 В
Период колебаний
T=20×10-3c
Chart: 
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
U, В | 0 | 58.7528 | 95.0859 | 95.1351 | 58.8816 | 0.15927 | -58.6238 | -95.0365 | -95.1841 | -59.0102 | -0.31853 | 58.4947 | 94.9868 | 95.2328 | 59.1387 | 0.47779 | -58.3654 | -94.9369 | -95.2813 | -59.2671 | -0.63706

## Slide 4: Решение
Период колебаний , L – известно, можно найти C.
Максимальная энергия катушки (при значении тока, равном амплитудному I0) равно максимальной энергии конденсатора (при значении напряжения, равном амплитудному U0)

## Slide 5: Решение
Колебания напряжения проходят по sin, следовательно тока – по cos
Chart: I, А
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40
U, В | 3.1 | 2.5085 | 0.95983 | -0.95513 | -2.5056 | -3.1 | -2.5114 | -0.96452 | 0.95044 | 2.5027 | 3.1 | 2.5143 | 0.96922 | -0.94574 | -2.4998 | -3.1 | -2.5172 | -0.9739 | 0.94103 | 2.4969 | 3.0999