## Slide 1: Механические свойства твёрдых тел и жидкостей

## Slide 2: Основные формулы
Закон Гука в форме Юнга:
σ – внутреннее давление
ε – относительная деформация
E – модуль Юнга (табличная величина)

## Slide 3: Таблица
Вещество | Плотность 103 кг/м3 | Предел прочности МПа | Модуль Юнга ГПа | Коэффициент теплового расширения 10-6 К-1
Алюминий | 2,7 | 100 | 70 | 20
Бетон | 2,0 | 50 | 20 | 15
Вольфрам | 19,4 | 3000 | 415 | 4
Гранит | 2,8 | 150 | 50 | 7
Кирпич | 1,6 | 17 | 3 | 6
Медь | 8,9 | 400 | 120 | 16
Сталь | 7,8 | 500 | 200 | 11
Чугун | 2,3 | 350 | 150 | 10

## Slide 4: Тепловые свойства
Твёрдые тела.
Жидкости.
Вещество | Бензин | Вода | Керосин | Ртуть | Спирт
α, 10-6 К-1 | 1100 | 200 | 900 | 180 | 1100

## Slide 5: Задача 1
Стальной трос имеет длину 40 м при температуре -100С, площадь сечения 4 см2.
Какую максимальную массу можно повесить на этот трос при запасе прочности n=5?
На сколько растянется трос при равномерном подъёме груза этой массы?
На сколько растянется трос при нагревании на солнце до 40 0С?

## Slide 6: Решение 1.1
По таблице предел прочности стали
σ=Па.
Это максимально возможное значение σ
С учётом запаса прочности

## Slide 7: Решение 1.2
По таблице

## Slide 8: Решение 1.3
Температура поднялась на 50 0С.

## Slide 9: Задача 2
Ртутный градусник представляет собой резервуар площадью сечения S1=2 cм2 и высотой H=6 см и трубочку площадью сечения S2=4 мм2 . При температуре 100С ртуть заполняет резервуар полностью, но в трубочку ртуть не заходит. Какую длину h будет иметь столбик ртути в трубочке при температуре 300С?
H
h
S1
S2

## Slide 10: Решение 2
По таблице
Температура повысилась на 20 0С.
При начальной температуре объём ртути
Увеличение объёма при нагревании

## Slide 11: Решение 2
Вся эта ртуть перейдёт в трубочку, т.к. в резервуаре места нет. Тогда

## Slide 12: Самостоятельно !!!!!

## Slide 13: № 1
Дом стоит на 4х (четыре штуки!) сваях, представляющих собой чугунные стержни длиной 5 м каждая и площадью сечения 10 см2. Сваи отрезались зимой при температуре -20 0С, вбиты в скальный грунт, заглубляться не могут.
Найти максимальную массу дома при запасе прочности n=20.
На сколько опустится фундамент при полной постройке этого дома?
На сколько приподнимется дом летом при температуре 30 0С?

## Slide 14: Задача 2
При доме построена сауна. В сауне висит Спиртовой градусник, который представляет собой резервуар площадью сечения S1=4 cм2 и высотой H=5 см и трубочку площадью сечения S2=2 мм2 . При температуре 00С спирт заполняет резервуар полностью, но в трубочку не заходит. Какой длины L должна быть трубочка, если температура в сауне может достигать 1200С?
H
L
S1
S2